产品名称：

DELTA 65S手持式燃烧分析仪

产品简介：

DELTA 65S手持式燃烧分析仪具有真正高性价比烟气分析仪，美观和流线型外壳，带磁性背板。

详细内容：

DELTA 65S手持式燃烧分析仪拥有全中文菜单，彩色触摸屏显示，操作直观、容易；手持式燃烧分析仪具有优化设计的汽水分离器，还可以携带重复使用的PTFE星型过滤器；手持式DELTA 65S燃烧分析仪可选蓝牙传输数据，可选数据采集和处理软件。

产品特点：

◊全中文菜单

◊大约测量三个气体参数

◊彩色触摸屏显示，操作直观、容易

◊ MSM传感器管理技术，传感器出厂标定，现场可直接更换

◊环境CO浓度测量

◊美观和流线型外壳，带磁性背板

◊锂离子电池.通过USB接口充电，一次充电可工作超过10小时

◊真正高性价比烟气分析仪

◊可选蓝牙传输数据，可选数据采集和处理软件

标准配置：

◊分析测量O2、CO、烟气温度、环境温度、压力和差压

◊环境CO浓度测量

◊仪器泄漏检测

◊TFT触摸显示屏，直观的、菜单导航式操作界面

◊1000组内部数据存储，Mini USB接口连接PC机

◊SD卡接口，用于存储大容量数据，可选存储卡

◊红外打印机接口.可连接快速热敏打印机

◊十几种内置燃料表和2个用户自定义燃料类型

◊优化设计的汽水分离器，带可重复使用的PTFE星型过滤器

◊标准釆样手柄，带1.5米硅胶釆样管线和250-8mm不可拆卸采样探管

◊仪表箱

技术参数：

| 测量参数 | 测量量程 | 精度 |
| --- | --- | --- |
| 02 | 0-21.00% | 绝对值小于+0.2% |
| CO | 0~4000ppm | 测量值±5% |
| CO（ H2补偿） | 0~10000ppm | 测量值±5% |
| NO | 0~5000ppm | 测量值±5% |
| 烟气温度 | -40~1100P | 测量值±1% |
| 环境温度 | 0-100℃ | 测量值±1% |
| 烟道压力 | +50hPa | +0.02hPa |
| 差压 | +100hPa | +0.02hPa |

计算数：

| CO2 | 0-20.00% |
| --- | --- |
| 排烟热损失 | 0-99.9% |
| 燃烧效率 | 0-120.0% |
| 过量空气系数 | 0-999% |
| 空气比率 | 1-20 |
| 露点 | °C |
| 外形尺寸（W-H-D ） | 82 x169 x 44mm |
| 重量 | 大约390克 |
| 工作温度 | +5°0—+45。非冷擬 |
| 存储温度 | -20^—+50^ |
| 防护等级 | IP 40 |

产品图片：