产品名称：

GasFinder系列激光气体分析仪

产品简介：

GasFinder系列激光气体分析仪利用激光相干性好、谱线窄、能量集中等特性，当选择某一特定激光谱线通过被测气体时，被测气体吸收这一特定谱线，从而避免了环境中其他背景气体的交叉干扰，可以称之为“指纹光谱技术”。

详细说明：

GasFinder系列激光气体分析仪，基于可调谐半导体激光吸收光谱（TDLAS ）技术。由分光光度原理和朗伯一比耳定律得知，特定气体能够选频吸收特定波长的光，并且当特定波长的光穿过被測气体时，光强度的衰减与被测气体浓度成一 定的函数关系，通过測量光强度的衰减比率可以得出被测气体的浓度。

利用激光相干性好、谱线窄、能量集中等特性，当选择某一特定激光谱线通过被测气体时，被测气体吸收这一特定谱线，从而避免了环境中其他背景气体的交叉干扰，可以称之为“指纹光谱技术”。

产品特点：

◊指纹光谱技术一无背景气交叉干扰

0便携式或工业用3U主机，与插入式、对穿式、开路式探头多样化配置

0 测量距离0.5m~ 1200m

◊谱线展宽自动修正算法一消除水气干扰

◊稳定、可靠、坚固的技术

◊自我校准一无需再校

O频率扫描及积分技术一自动修正粉尘、振动油污等因素的干扰

O易设置、易安装、易操作

◊无损耗、少维修

◊内置自诊断、数据记录器

◊友好的上位机人机交互界面

技术参数：

| 基本规格 | 便携插入式探头 | 在线插入式探头 | 对穿式探头 | 开路式探头 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 量程（测NH3 ） * | 0-50ppm |  | 0-50ppm 0~500ppm |  |
| 精度 | 0.1 ppm |  |  |  |
| 重复性 | FS±1% |  |  |  |
| 线性度 | FS±2% |  |  |  |
| 响应时间 | 1秒（默认） |  |  |  |
| 动态范围 | 4个数量级 |  |  |  |
| 测量光程 | 0,2~2.5m | 0.3~3m | 0.3~20m | 1~1000m |
| 输出信号 | RS-232 （波特率9600 ） 4~20mA电流环报警继电器模块（可选） |  |
| 人眼安全 | Class I 或Class Illa | [ANSI ) FDA/CDRH认证 |  |  |
| 防爆区域 | Classi, Div 1, Groups A .B.C.D CDenelec Zcne 1 ATEX II 2G ¦EEx op-pc-is IIC (Excl CS2)T4¦ |

| 物理特性 | 便携式主机 | 工业3U主机 | 便携插入式探头 | 在线插入式探头 | 对穿式探头 | 开路式探头 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重量 | 5kg | 10kg | 1kg | 4 kg | 5kg | 4kg |
| 尺寸 | 26 x 20 x 16cm | 44 x 38 x 13cm | 30 x 8cm- | 30 x 12cm** | 45x[ 2cm “ | 35x 10cmw, |
| 供电 | 2A@12VDC | 1A@110VAC | — | - | — | — |
| 环境涅度 | -30P~+50P |  | -40^~+80°0 |  |  |  |
| 气体温度 | — |  | _45<C~+400cC** |  |  | 一 |
| 气体湿度 | — |  | 5-95% |  |  |  |
| 气体压力 | 一 |  | 300kPa-* |  |  | 一 |
| 气体含尘量 | — |  | <100g/m3 |  |  | <20g/ma |
| 防护等级 | IP 56 |  | IP66/NEMA4X |  |  |  |
| 连接法兰 | — |  | ANSI3" •• |  |  |  |
| 电缆接头 | 一 |  |  |  |  |  |

产品图片：