产品名称

MRU 600便携式烟气预处理系统

产品简介：

MRU 600便携式烟气预处理系统

适用于没有预处理系统的烟气分析仪或进行长时间检测用于进行大量烟气的预处理。

详细说明：

MRU 600便携式烟气预处理系统是保证高精度检测的必要条件，从烟气采样点到烟气分析仪的气路中，必须避免烟气样品发生冷凝，待测成分都不应因为冷凝而发生损失，MRU烟气预处理系统可使烟气分析仪避免湿度和烟尘的干扰，适用于没有预处理系统的烟气分析仪或进行长时间检测用于进行大量烟气的预处理。

产品特点：

◊气路100%采用抗腐蚀材料

◊可采用加热管线使采样全程无冷凝

◊温控装置保证烟气样品的物理性状

◊保证99%以上的处理效率

◊烟气中的湿度在5℃换热器内冷凝

◊数字显示屏显示出口烟气露点温度

◊单独可调节露点温度

技术参数：

| 冷却能力 | 100kj/h |
| --- | --- |
| 入口露点范围 | 40℃ 至 65℃ |
| 出口露点范围 | +5℃，偏离±3°C时报警 |
| 制冷器 | 帕尔贴原理的热交换器 |
| 烟气流量 | 50-1501/h或50-2501川（配双热交换器） |
| 功耗 | 120W |
| 工作温度 | +5℃ 至+50℃ |
| 预热时间 | 约5分钟 |
| 电源 | 230V50/60HZ |
| 尺寸 | 410x360x120mm (WxHxD) |
| 重量 | 10kg |

产品图片：