产品名称：

SWG100 CEM烟气在线监测系统

产品介绍：

产品特点：

◇ zui多可测量O2\CO\NO\NO2\SO2\CO2\CxHy 7个气体参数

◇ 采用MRU传感器管理技术，预先标定后的传感器，现场直接插入，容易现场更换

◇ 大约可进行4路样气自动切换

◇采样气体不用稀释 晶己调

◇ 可设置连续测试和按固定的时间间隔测试模式

◇ 带温度和压力补偿

◇ 可选配加热管线和帕尔贴制冷器，蠕动泵自动排水

◇ 利用空气自动零点校准，利用混合气自动校准跨度

◇ 采样流量自动监测和报警

◇ -200mbar~+200mbar 管道压力采样

◇ 工业应用兼容性设计，安装快速和服务方便

产品用途：

◇ 烟气和废气排放检测

◇ 柴油发电机组

◇ 天然气锅炉

◇ 甘蔗渣燃烧锅炉和棕榈油厂

◇ 其他工业场合产品配置

产品配置：

◇ IP54铝合金结构系统主机，表面涂敷红色抗腐蚀结构漆，监测系统通风状态。

◇ 采样泵和采样流量监测，并在显示界面显示，提供系统报警

◇ 自动零点校准和自动校准用三通电磁阀

◇ 气体制冷器（帕尔贴模式），自动排水蠕动泵

◇高效PTFE过滤器

◇ 接口为1/8"接头，适合DN6/4mm管

◇ TFT彩色显示屏，带背光功能的键盘和RS485接口（modbus RTU）

◇ 一个I/O模块，带4路4-20mA 模拟输出和两路报警继电器

◇ 操作密码保护功能、直观的操作界面、自动诊断和事件软件

◇ 通用90--240VAC/47-63Hz供电