产品名称：

VARIO plus new煤气分析仪热值仪

产品介绍：

VARIO plus new煤气分析仪热值仪内置高速热敏打印机，可交流两种供电工作方式，煤气分析仪热值仪适用于钢铁工业：焦炉煤气、高炉煤气、垃圾气化处理和等离子气化等领域。

产品特点：

系统软硬件状态自动诊断

内置电子制冷器（帕尔贴）和蠕动泵自动排水

内置采样气泵

PTFE 精细过滤器

内置高速热敏打印机

模拟信号输入口（AUX口），可外接4-20mA,0-10V以及K型热电偶，并在仪器上显示数据。

通过三通阀切换，实现自动零点校准

采样流速监测，屏幕显示和高低流量报警

大显示屏幕，，一屏可显示十行，带屏幕放大功能

8500组数据存储，RS232数字输出接口

自动测量功能，按设定的时间间隔，自动存储和打印数据

数据可视化和评价软件（用于Windows7，32位记录器）

交直流两种供电工作方式

应用领域：

钢铁工业：焦炉煤气、高炉煤气；

生物质或煤催化氧化（气化）；

垃圾气化处理和等离子气化；

轻质油蒸汽转化制合成气（炼油气）；

火炬气；

科学研究等等；

测量参数：

O2 0-21.0% ±0.2% 5年长寿命电化学

CO 0-10/30/100% ± 2%FS NDIR红外传感器

CO2 0-10/30/100% ± 2%FS NDIR红外传感器

CH4 0-10/30/100% ± 2%FS NDIR红外传感器

H2 0-10/30/100% ± 2%FS TCD热导传感器

计算：燃料高、低热值（KJ/M3 或MJ/kg）

产品配件：

便携式焦油或重碳氢处理（冲洗）装置

工业采样手柄，5米非加热采样管线，用于不含焦油气体

工业采样管线，5米加热到190℃采样管线，用于含焦油或重碳氢气体

采样探管

12VDC外部大容量电池

8路4-10mA模拟输出

SD卡接口以及2GBMMC数据存储卡

RS232/蓝牙转换器，用于数据无线转换到笔记本电脑

RS232/USB转换器